阳江市饮用水水源保护区调整技术报告

（公开征求意见稿）

自1999年起，阳江市陆续划定了县级以上饮用水水源保护区及乡镇集中式饮用水水源保护区，主要包括：1999年，粤府函〔1999〕87号划定了阳江市区饮用水水源保护区、阳春市饮用水水源保护区、阳东区饮用水水源保护区以及阳西县饮用水水源保护区（即阳西县织篢河饮用水水源保护区）；2015年，粤府函〔2015〕17号划定25个乡镇集中式饮用水水源保护区，粤府函〔2015〕232号划定阳西县陂底水库、茅垌水库、儒洞河饮用水水源保护区；2018年，粤府函〔2018〕72号对阳西县新湖水库乡镇集中式饮用水水源保护区进行了调整。

2018年3月，原国家环境保护部颁布了《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），优化了饮用水水源保护区划分的技术方法。同时，近年来随着社会经济的发展、城市规模的扩大，阳江市部分区县因供水格局发生变化、取水口迁移、现行区划方案不符合技术规范等原因，原划定的部分饮用水水源保护区已无法适应当前饮用水源保护管理工作的需求。

在此背景下，阳江市启动饮用水水源保护区调整工作，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），以保障饮用水源安全为前提，优化调整部分饮用水水源保护区。

各保护区调整方案详见附表。

附表   阳江市饮用水水源保护区调整方案

| 序号 | 所在地 | 保护区名称 | 保护区级别 | 水质保护目标 | 原划定情况 | 调整后划定情况 | 调整内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域保护范围 | 陆域保护范围 | 水域保护范围 | 陆域保护范围 |  |
| 1 | 阳江市区 | 阳江市区饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 阳江市漠江水厂尤鱼头桥吸水点上溯1500米、下溯500米河段的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。 | 漠阳江红丰镇自来水厂取水口上溯1500米（漠阳江河段及一级支流大八河汇水口上游流域）、至阳江市第二水厂取水口下溯1000米河段水域。 | ①漠阳江相应一级保护区水域边界线至两岸河堤之间的陆域； ②大八河相应一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 | 划定第二水厂取水口周边区域为一级保护区； 取消漠江水厂取水口周边一级保护区； 加入阳东区红丰镇饮用水源一级保护区； 漠阳江干流沿线陆域范围调整为以河堤为界。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 阳江市漠江水厂尤鱼头桥吸水点上游1500米至双捷拦河坝，中心洲至滘桥下游500米河段的水域。 （双捷拦河坝至坝下约750米已划为双捷镇集中饮用水源保护区，不计入；红丰镇取水口上游4000米至下游100米已划为红丰镇乡镇集中式饮用水源保护区，另计） | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。 | ①漠阳江阳江市第二水厂取水口下游1000米至尤鱼头桥下游500米河段水域； ②漠阳江红丰镇自来水厂取水口上游1500米至取水口上游4000河段水域。 ③大八河红丰镇红丰镇自来水厂取水口上游1500米至上游4000米的河段水域。 | ①漠阳江相应二级保护区水域边界线至两岸河堤之间的陆域； ②大八河保护区水域沿岸纵深水平距离为300米陆域范围（一级保护区范围除外）。 | 加入阳东区红丰镇饮用水源二级保护区； 按照规范计算二级保护区长度； 陆域范围调整为以河堤为界。 |
|  |  |  | 准保护区 | Ⅱ类 | —— | —— | 漠阳江红丰镇自来水厂取水口上游4000米至双捷拦河坝下游750米河段水域。 | 漠阳江相应准保护区水域边界线至两岸河堤之间的陆域； | 调减的二级保护区划定为准保护区。 |
| 2 | 阳春市 | 阳春市饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 漠阳江阳春市自来水厂春城九头坡吸水点上溯1500米、下溯500米河段的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。 | 漠阳江阳春市自来水厂九头坡取水口上溯1500米、下溯500米的河段水域。 | 相应的一级保护区右岸水域边界线至河堤之间的陆域，左岸水域边界线向陆纵深100米的路域范围。 | 按照技术规范调整一级保护区长度；陆域范围调整为以河堤为界。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 漠阳江阳春市自来水厂春城九头坡吸水点上游1500米上溯至4500米河段的水域。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。 | 漠阳江阳春市自来水厂九头坡取水口上游1500米上溯至4500米河段水域。 | 相应的二级保护区右岸水域边界线至河堤之间的陆域，左岸水域边界线向陆纵深100米的陆域范围。 | 按照技术规范调整二级保护区长度和陆域范围边界。 |
| 3 | 阳西县 | 阳西县陂底水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 正常水位线以下全部水域 | 正常水位线以上200米范围的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | 陂底水库正常水位线以下全部水域范围，但北侧不超过现状500千伏茂蝶乙线、西侧不超过500千伏茂蝶乙线199号铁塔与35千伏东织线9-11号铁塔连线、南侧不超过35千伏东织线以及500千伏茂蝶甲线。 | 正常水位线以上200米范围内的陆域，但北侧不超过现状500千伏茂蝶乙线、西侧不超过500千伏茂蝶乙线199号铁塔与35千伏东织线9-11号铁塔连线、南侧不超过35千伏东织线以及500千伏茂蝶甲线。 | 将高压线占用区域、村庄用地范围从一级保护区调整为二级保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | / | 水库周边山脊线以内的全部集雨范围（一级保护区陆域范围除外）。 | 正常水位线以下全部水域（一级保护区水域范围除外） | 水库周边山脊线以内的全部集雨范围（一级保护区陆域范围除外） |  |
| 4 | 阳西县 | 阳西县织篢河饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 织篢河阳西县自来水厂谷仓吸水点上溯1500米、下溯500米河段的水域。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。 | 取消 | 取消 | 该河段已不作为饮用水源地及备用饮用水源地，因此，取消饮用水水源保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 织篢河阳西县自来水厂谷仓吸水点上游1500米起至沙河，牛岭河岗平至太平桥河段的水域。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深100米的陆域范围。 | 取消 | 取消 |  |
| 5 | 阳东区 | 阳东区红丰镇乡镇集中式饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水域长度为取水口上游1500米（漠阳江河段及漠阳江一级保护区支流大八汇水口上游流域）和下游100米，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米陆域范围。 | —— | —— | 该水源地位于阳江市区饮用水水源保护区河段，并且其饮用水水源保护区大部分与阳江市区饮用水水源保护区重合，因此并入至阳江市区饮用水水源保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区（漠阳江及大八河）上边界向上游延伸2500米、下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。 | 二级保护区陆域沿岸长度不小于一级保护区和二级保护区水域保护区河长，考虑沿岸有村庄，沿岸纵深范围定为自一级保护区陆域和二级保护区水域向外300米。 | —— | —— |  |

*注：漠江水厂取水口迁移完成之前，漠江水厂现取水口周边区域仍需按照一级保护区进行保护：①.水域范围：阳江市漠江水厂取水口上溯1500米至下游500米；②陆域范围：一级保护区水域边界线至两岸河堤之间的陆域范围。