阳江市装配式建筑2017~2025年
发展规划

(征求意见稿)

阳江市住房和城乡规划建设局

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2017年7月

目录

一、基本原则、发展目标和定位	5

（一）基本原则	5

（二）发展定位	5

（三）发展目标	5

二、阳江市装配式建筑发展现状及存在问题	7

（一）阳江市建筑行业及装配式建筑发展现状	7

1.建筑及房地产行业发展现状	7

2.装配式建筑发展现状	8

（二）阳江市发展装配式建筑面临的挑战	9

三、阳江市装配式建筑发展规划	13

（一）装配式建筑市场需求量预测	13

（二）生产基地布局规划	14

1.生产基地布局原则	14

2.生产基地布局规划	14

（三）装配式建筑实施规划	16

1.产业链资源整合方案	16

2.产业园功能定位	17

3.产品体系规划	18

4.装配式建筑实施方案	19

四、阳江市发展装配式建筑的对策建议	20

（一）制定专项规划，分区推进推广	20

（二）狠抓试点示范，鼓励先行先试	21

（三）落实扶持政策，扩大招商引资	21

（四）转变投融资模式，推行工程总承包	21

（五）制定优惠政策，鼓励购买装配式住宅	22

（六）编制实施细则，落实面积核减	22

（七）实行绿色建材标识评价，推广绿色建材	22

（八）设立绿色通道，优化审批制度	23

附件：	1

重点工作分工及完成时限表	1

一、重点任务工作分工及完成时限	1

二、扶持政策工作分工及完成时限	3

前    言

加快推进装配式建筑发展，贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，实现建筑行业的技术创新、资源高效综合利用，对于转变城乡建设模式、促进产业结构调整、推动绿色发展、提高建筑质量，促进以人为核心的新型城镇化发展，形成人与自然和谐发展的装配式建筑建设新格局，建设具有阳江特色的宜居宜业城市，都具有十分重要而现实的意义。

2013年以来，国家对建筑工业化、装配式建筑做出了重大战略部署，连续发布了一系列政策，鼓励和支持装配式建筑快速发展。阳江市认真贯彻落实国家及省相关工作部署，积极调整建筑产业结构，紧抓“中国制造2025”、“一带一路”及“创新驱动”等发展战略机遇，着力推动结构件、部品、部件的标准化，提高标准件的通用性和可置换性。积极推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，鼓励新建住宅一次性装修到位或实施菜单式装修，提高建筑工业化技术集成水平。

为加快推进我市装配式建筑的发展，促进建筑业供给侧结构性改革，本规划依据《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》、《绿色建筑行动方案》和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的若干意见》、《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》等文件精神，结合我市经济社会和建筑行业发展水平的实际情况制定。

# 一、基本原则、发展目标和定位

## （一）基本原则

1.坚持政府引导与市场主导相结合。政府部门做好新型装配式建筑的引导和市场培育工作，充分发挥市场在资源配置中的主导作用和企业的主体作用。

2.坚持示范带动与统筹推进相结合。发挥保障性住房和政府投资公共建筑项目的示范带动作用，分阶段、分步骤、分地区统筹推进装配式建筑。

3.坚持科技进步与产业升级相结合。用科技手段和信息技术推动传统建筑业转型升级，提高产业关联度和装配式建筑应用水平，实现标准化、精细化管理。

## （二）发展定位

以商品住宅建设为重点、保障性住房为先导、政府投资项目和绿色建筑为切入点，在阳江市积极推进装配式建筑的发展、做大做强我市现代建筑产业链，将阳江市建设成为国家级、省级装配式建筑示范城市。

## （三）发展目标

大力发展新型建造方式，推广装配式建筑，至2020年末，装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到10%以上，政府投资工程装配式建筑面积占比达到30%以上；至2025年末，装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到20%以上，政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上。

1.近期示范目标（至2017年末）

装配式建筑政策、标准体系基本完备，以商品住宅建设为重点、以财政投资项目为切入点开展装配式建筑项目试点，开展装配式建筑试点项目。

2.中期推广目标（至2020年末）

全市装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到10%以上。2018年起，政府投资（含PPP项目）总规划建筑面积为1万平方米（含）以上的新建房屋建筑工程，应采用装配式建造并满足《装配式建筑评价标准》要求；市政工程、公共设施、轨道交通、城市综合管廊等项目中采用装配式建造方式比例达到30%以上。非财政投资房屋建筑工程（包括民用建筑和工业建筑）中规划总建筑面积为10万平方米（含）以上、单体（地下室单独报建除外）建筑面积2万平方米（含）以上新建项目和城市更新项目，应采用装配式建造并满足《装配式建筑评价标准》要求；力争建成省级装配式建筑示范市，建成1个装配式建筑示范基地。

3.远期普及目标（至2025年末）

全市装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到20%以上。2021年起，政府投资（含PPP项目）总规划建筑面积为5000平方米（含）以上的新建房屋建筑工程，应采用装配式建造并满足《装配式建筑评价标准》要求；市政工程、公共设施、轨道交通、城市综合管廊等项目中采用装配式建造方式比例达到50%以上。非财政投资房屋建筑工程（包括民用建筑和工业建筑）中规划总建筑面积为5万平方米（含）以上、单体（地下室单独报建除外）建筑面积1万平方米（含）以上新建项目和城市更新项目，应采用装配式建造并满足《装配式建筑评价标准》要求；累计建成不少于2个装配式建筑示范基地。

# 二、阳江市装配式建筑发展现状及存在问题

## （一）阳江市建筑行业及装配式建筑发展现状

### 1.建筑及房地产行业发展现状

据统计，2015年阳江市实现国内生产总值1250.01亿元，其中建筑业总产值120.05亿元，当年新建建筑面积总量 920.64万m2。目前，阳江市拥有建筑企业113家，其中房屋和土木工程建筑业90家，建筑安装业8家，建筑装饰业9家，其他建筑业6家。建筑材料业企业41家，实现总产值122.04亿元。

从大背景来看，中央大力推动市场化改革，并通过推动城镇化刺激内需，需要建立强大的产业支撑和完善的生活配套设施，市场化改革、城镇化推进步伐也会更快，阳江的城市建设和建筑业会迎来新一轮建设高潮，且这种高潮至少会持续好几年。同时，城轨、高速铁路、高速公路等重要交通基础设施在不断推进，为阳江发展装配式建筑提供了新契机。

整体而言，阳江市的房地产业投资和建设规模逐步增大，商品住房市场活跃，价格平稳增长，属于房地产市场发展较为平稳健康的城市。阳江市城市保障房等基本公共服务建设目前仍然偏少，在一定时期内仍具有进一步发展空间，而建筑市场发展镇区差异较大，据统计，2015年江城区、阳西县、阳东区、阳春市和阳江高新技术产业开发区建筑业总产值分别为670562.6、146654.4、172130.3、209757.4和1396.7万元，江城区占比超过50%，可见建筑业在阳江市的发展潜力尚未得到充分挖掘，建筑业产值仍有较大增长潜力，建筑业的发展将是一个重要的着力点和抓手。

### 2.装配式建筑发展现状

在政府各项鼓励、扶持政策尚未出台的情况下，目前，阳江市装配式建筑仍然处于起步阶段，装配式建筑的发展主要依靠企业在装配式建筑相关结构、技术及标准体系研究、实际工程项目应用等方面上的自觉投资行为。

在此背景下，阳江市政府积极响应党中央及国务院号召，在2014年出台的《阳江市绿色建筑行动实施方案》中将“大力推动建筑工业化发展”作为重点任务之一，提出“推动结构件、部品、部件的标准化，提高标准件的通用性和可置换性。积极推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，鼓励新建住宅一次性装修到位或实施菜单式装修，提高建筑工业化技术集成水平”。目前，《城市地下管线综合专项规划》、《阳江市城市地下管廊专项规划》（修编）已开展组织编制，未来上述两项规划的出台也将为我市吸引更多综合管廊预制工厂的进驻，进而促进我市装配式建筑的发展。

在中央推动市场化改革和城镇化、广东强调区域发展平衡、阳江经济建设与交通利好等综合作用下，阳江将迎来新一轮城市建设高潮，相信装配式建筑在阳江的发展将进入快车道，适应装配式建筑发展的完善的产业结构和成熟市场体制将逐渐形成，一批能够进行工业化施工的工程项目总承包、设计施工一体化的施工企业将大量涌现出来，并最终实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的装配式建筑可持续发展道路。

## （二）阳江市发展装配式建筑面临的挑战

1.鼓励政策尚不完善。国内部分省、市已制定相关鼓励装配式建筑发展政策，阳江市尚末出台鼓励装配式建筑发展政策，激励和引导装配式建筑创新发展的整体机制没有形成。装配式建筑主要通过市场力量驱动，但也需要政府积极地加以引导。

对于装配式混凝土建筑，提前预售与面积奖励政策至关重要。若政府能出台适当的提前预售政策并落实目前各省市普遍提出的3%的建筑面积核减，将能有效激发企业参与装配式混凝土建筑项目建设的热情，大大提高阳江市工业化建筑技术水平与总体工业化建筑面积比例。

2.管理体系尚不配套。阳江市现行建筑项目的招投标、设计、施工图审查、质量安全监督、竣工验收等管理程序及工程建设计价定额等均未与装配式建筑项目实施配套，缺乏与装配式建筑相适应的建设行政管理服务机制。

特别是对于钢结构来说，目前国内、省内尚未出台专门针对钢结构建筑的定额造价体系，只能通过合同约定报价、钢材加工、安装价格或凭经验约定价格对钢结构建筑工程造价进行结算，造成钢结构建筑市场价格差别巨大，价格体系紊乱。此外，钢结构的竣工验收管理难度较大，由于尚未出台专门的钢结构建筑质量安全监督、竣工验收规范，目前钢结构验收一般按甲、乙双方签署的合同或工程设计图纸进行施工和验收，为此带来了一系列的工程质量与安全问题。

（3）缺乏标准规范的支撑。装配式建筑标准体系的建立是企业实现建筑产品大批量、社会化、商品化生产的前提。目前，除了各个工业化试点企业自定标准外，国家没有出台行业强制性标准，工业化的设计、生产、安装和验收等各环节的标准都有缺失，造成工业化标准体系建设不够完善，并且滞后于整个行业发展的现状。目前，阳江市缺乏基础性研究和足够的工程实践经验，仍然缺乏地方技术标准。

（4）行业发展基础有待加强。装配式建筑施工需要更高的施工控制要求，因此，推动装配式建筑发展要求传统“农民工”向掌握更高施工控制技能的产业工人转变。目前阳江市装配式建筑专业企业与装配式建筑项目较少，装配式建筑专业技术人才也很缺乏。

（5）社会大众对装配式建筑的认识不够。我市装配式建筑尚处于发展的初期阶段，装配式建筑技术在工程建设上的应用仍十分有限，大众对装配式建筑内涵的认识仍停留在构件工厂预制，现场安装施工的表面现象，对装配式建筑的标准体系、技术体系、招投标方法、现场管理制度等缺乏深入的了解，对工业化建筑质量尚存疑虑。

（6）装配式建筑建造成本高昂。目前装配式建筑建造成本高于传统建筑，采用建筑产业化的项目建安投资比传统的钢筋混凝土住宅楼高20%~30%，与此相比，我市对绿色建筑的补贴标准较低，对装配式建筑的补贴奖励尚未出台，装配式建筑的增量成本仍需开发企业自主负担，这在一定程度上影响了开发商的积极性，阻滞了装配式建筑的推广和发展。

# 三、阳江市装配式建筑发展规划

## （一）装配式建筑市场需求量预测

住宅建设为城市房屋建设的主体，装配式建筑试点、示范应以住宅为重点。装配式建筑是推进建筑产业现代化的一个特征表现，是建筑工业化生产方式的一种生产手段、一个有效技术方法和路径，而预制构件是建筑工业化的重要组成部分。吸取其他省市发展预制构件经验，在保障我市装配式建筑顺利推进的同时，要严控低端产能一哄而上、无序发展。

根据《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（粤府办〔2007〕28号）文件要求：阳江市作为鼓励推进地区，至2020年末，装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到10%以上，政府投资工程装配式建筑面积占比达到30%以上；至2025年末，装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到20%以上，政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上。

据阳江市统计局统计，阳江市2016年新开工房屋建筑面积约为900万m2。假设“十三五”期间，阳江市在保持该建筑规模总量不变的前提下，稳步提升我市装配式建筑的占比和预制率，可预测得到“十三五”期间我市发展装配式建筑对预制构件的大概需求，见表1：

表1 阳江市“十三五”期间预制构件需求预测

| 年份 | 新开工面积（万m2） | 占比 | 装配式建筑面积（万m2） | 预制率 | 需PC 构件（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 900 | 2% | 18 | 10% | 0.63 |
| 2018 | 900 | 6% | 54 | 20% | 3.78 |
| 2020 | 900 | 10% | 90 | 30% | 9.45 |

备注：新开工建筑混凝土含量按0.35m3/m2计

## （二）生产基地布局规划

### 1.生产基地布局原则

（1）需求牵引

以需求为导向，根据规划期内全市新建装配式建筑的需求量，考虑近期示范推进和中远期全面推广、普及的产能辐射，合理规划基地的建设规模，提供多种类型的装配式建筑构件与部品。在满足基本需求的同时，能够合理安排产能，避免过剩。统筹处理好近期与远期、需求与供给、基地建设与设施配套、规划刚性与弹性的关系，着力体现规划的科学性和可操作性。

（2）因地制宜

根据各区装配式建筑发展基础，结合已有生产基地及工业园区等基本情况，因地制宜地布局产业化基地。尽量选址在交通便利、配套完善的区域。由于预制构件运输费用较高，故应合理布置生产基地位置，以150公里为销售服务半径。构件及部品基地布点的同时应兼顾具备辐射粤港澳大湾区的条件和与邻近市联合设立构件及部品基地布点的可能性。

### 2.生产基地布局规划

考虑我市未来装配式建筑的市场需求、发展潜力及发展现状，重点建设阳江滨海新区为省级装配式建筑示范区和覆盖装配式建筑全产业链的研发、设计、生产基地。

围绕装配式建筑全产业链，打造四个类型的基地，包括装配式建筑设计研发基地，大型示范集成应用基地，规模化预制部品构件（含预制构件、钢结构构件、装饰部品、整体厨卫等）生产制造基地，人才培养培训基地。

（1）设计研发基地。鼓励校、企、科研机构强强联合，扶持我市相关企业把国内外先进的装配式建筑领域的科研成果转化为产品。支持协助我市的设计院所积极引入国内外高端研发、设计人才，壮大我市在装配式建筑领域的技术创新能力。充分发挥阳江滨海新区在科技研发领域的政策优势与后发优势，吸纳国内外优秀企业进驻园区，逐步培育形成我市装配式建筑领域的设计、研发基地，为我市装配式建筑的跨越式发展奠定技术基础。

（2）技术集成应用基地。支持协助我市企业申报“国家级住宅产业化基地”。在我市房地产开发项目中积极推广建筑装修一体化、住宅部品标准化、运行维护智能化的成品住宅。鼓励我市房地产开发龙头企业整合厨卫、五金企业资源，形成整体厨房、整体卫生间集成基地。鼓励我市家电龙头企业整合上、下游关联企业，形成智能家居集成基地。以此形成我市装配式建筑的集成、规模效应。

（3）生产制造基地。预制构件是装配式建筑推行的核心部品构件，根据我市的交通地形特点，支持我市相关领域的骨干企业投资建设预制构件工厂。工厂投产初期，应重点做好产品品质管理，监管部门应加大质量监督力度；发展后期，鼓励我市有实力的商品混凝土生产企业审慎加入。避免短期内一哄而上、无序发展。我市的预制构件产能在满足本地区建设需求的基础上，鼓励积极外销拓展周边市场。

商品房全装修交付是行业趋势，也是建筑节能、降耗、减少建筑垃圾的重要手段。支持我市的家电、建材企业积极涉足装饰部品生产领域，逐步建立完备的装配式吊顶、整体厨房、整体卫生间的产业生产能力。

城市综合管廊建设及运营方面，我市起步较晚，但有后发优势，规划经过几年的高标准建设，使我市在规模和运营水平方面均实现跨越式发展。目前，我市已开展《城市地下管线综合专项规划》、《阳江市城市地下管廊专项规划》（修编）的组织编制，未来上述两项规划的出台将更好的指导我市综合管廊建设及运营，也将为我市吸引更多综合管廊预制工厂的进驻，进而促进我市装配式建筑的发展。因此，应鼓励管廊建设单位在管廊预制装配领域积极探索，在管廊内机电管线敷设时采用机电管线预制组合、集中装配。通过技术领域的探索与实践，提升我市在城市综合管廊建设领域的地位和水平。

（4）人才培养培训基地。支持我市大专院校联合省内外著名高校及相关科研机构，增设装配式建筑相关专业和课程，并与各装配式建筑相关企业建立联合培养机制，加快装配式建筑专业技术人才培养。

## （三）装配式建筑实施规划

### 1.产业链资源整合方案

以新申报并获批的国家级、省级住宅产业化基地为基础，大型开发、施工企业为龙头，培育一批符合建装配式建筑要求的产业关联度高、带动能力强的建筑产业集团。通过产业链延伸，形成一批具有新型建筑工业化、住宅产业现代化及专业化特征的产业集群，全面提升我市装配式建筑水平。

表2 装配式建筑产业链整合方案

|  | 总承包建设模式 | 房地产开发建造模式 | 专业性房屋公司建造模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施主体 | 设计-施工总承包 | 开发建设单位 | 专业化公司 |
| 实施方案 | 新型建筑工业化 | 装配式建筑 | 钢结构或幕墙公司专业化 |
| 使用条件 | 公共建筑项目、住宅项目 | 住宅项目及配套设施 | 工业建筑或幕墙项目 |
| 主要参与单位 | 专业公司、部品企业、材料商 | 总承包商、设计单位、专业公司 | 预制工厂、钢结构工厂、幕墙工厂 |

装配式建筑发展初期应以城市为核心组建产业化联盟，涵盖开发、设计、施工、构件、设备、部品等相关企业，围绕装配式建筑试点或示范项目整合产业链优势资源，确保工程项目实施质量。随着装配式建筑规模扩大和技术管理水平不断提高，产业链相关资源完善，可逐步进行专业化分工和社会化运作。

### 2.产业园功能定位

以城市为研究对象的产业园可依托示范园区资源整合和研发优势，采用“一园多基地”的模式，在周边原材料产地或部品生产企业较集中的区域建设分基地，整合周边产业资源，为装配式建筑规模推广奠定基础。

产业园功能布局力求产业化项目组成结构完善，形成完整的产业链。主要分为园区总部综合服务区、设计研发平台、产品展示及物流交易平台、产品加工基地、生活配套设施等功能区。园区整体规划和建设应遵循绿色、低碳、环保，节能的原则，园区总部综合楼、生活配套设施等建筑可规划建设装配式试点和示范工程，体现产业园的绿色建筑和产业化示范特点，充分展示园区企业的实力和技术优势，使园区真正成为我国装配式建筑、新型建筑工业化的引领型示范园区。

表3 产业园功能定位分区

| 序号 | 功能划分 | 功能定位 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品加工基地 | 建筑工业园 | 预制工厂、钢结构工厂、门窗工厂、幕墙工厂 |
| 2 | 物流交易平台 | 住宅工业园 | 设备集成区、部品集成区、产品展示区、销售区 |
| 3 | 设计研发平台 | 科技孵化园 | 技术研究、设计开发、咨询服务、专业培训 |
| 4 | 总部综合服务区 | 综合办公区 | 办公、物业、餐饮、文化 |
| 5 | 生活配套设施 | 住宅示范区 | 宿舍、公寓、食堂、健身 |

示范园的功能定位可按建筑工业产业链整体配套，通过招商引资和政策配套吸引国内外优秀企业入驻园区，构建产业化总部基地的管理模式，不但可以保证产业化技术推广的质量，还可以有效提高产业示范园的利税经济指标。

### 3.产品体系规划

构建完善的产品体系是装配式建筑的基础，以城市为中心规划建设产品加工基地，应包括建筑工业园（预制构件生产厂、钢构加工厂、幕墙门窗加工厂）和住宅产业园（设备、建筑部品等加工和储存区）等两大部分产品体系。

表4 装配式建筑结构体系应用技术要求

| 结构体系 | 连接技术 | 预制构件种类 | 适合建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土框架结构 | 后浇混凝土、钢筋套筒灌浆、焊接 | 预制柱、预制梁、预制楼板、外挂墙板 | 公共与工业建筑 |
| 混凝土剪力墙结构 | 后浇混凝土、钢筋套筒灌浆、焊接、销栓 | 预制内外墙板、预制叠合板、预制楼梯、预制阳台 | 低、多层建筑，高层建筑 |
| 钢结构 | 高强焊栓 | 钢柱、钢梁、预制叠合板、预制外墙挂板、预制楼梯、预制阳台 | 低、多层建筑，公共与工业建筑 |

表5 住宅产业现代化部品体系推广方案

| 住宅部品体系 | 主要产品系列 | 产业园功能分配 | 系统集成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备部品 | 整体厨房、卫生间、空调、太阳能 | 储存、展示、销售 | 专业厂家安装 |
| 装修部品 | 墙地砖、门窗制品、木地板、涂料 | 储存、展示、销售 | 内装设计与施工 |

### 4.装配式建筑实施方案

装配式建筑以设计-施工总承包（EPC）单位为实施主体，围绕主体结构建造过程进行优化配置资源，改变传统施工方式，采用机械化、工厂化、装配化、信息化的精细建造方式，实现建筑施工的质量好、工期短、成本低、安全事故少及环境保护（“四节一环保”）的目标。装配式建筑实施方案主要内容如下。

图1 装配式建筑实施方案

# 四、阳江市发展装配式建筑的对策建议

针对阳江市装配式建筑发展现状，为加快推进装配式建筑在阳江的发展，提高其在新建建筑中的面积比例，实现国家、省及本市的装配式建筑发展目标，编制组根据实施的重要性和推进效果，提出了阳江市发展装配式建筑的应首先开展的八项重点工作：

## （一）制定专项规划，分区推进推广

根据阳江市不同区县的经济社会发展状况和常住人口情况，划分重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区，制定发展专项规划，分片区明确装配式建筑占新建建筑的面积比例要求；基于控制性详细规划中的地块划分，确定各类新建项目是否采用装配式建造方式、装配式建筑等级等控制性指标。各区县装配式建筑专项规划编制完成后，经市政府批准后公布实施。

## （二）狠抓试点示范，鼓励先行先试

以商品住宅建设为重点、保障性住房为抓手、政府投资项目和绿色建筑为切入点，选取有条件、有意向实施装配式建筑的项目为试点，鼓励试点先行。通过试点示范工程，引导开发企业在设计理念、技术集成、居住形态、建造方式和管理模式等方面实现根本性转变。整合现有科技成果和建筑产业龙头企业，重点建设1~2个装配式建筑省级示范基地、生产基地。

## （三）落实扶持政策，扩大招商引资

制定具体鼓励、扶持实施细则，对符合条件的构配件生产示范基地、装配式建筑示范项目给予一定的资金补贴，对认定为国家级和省级的生产示范基地、装配式建筑示范项目和技术创新有重大贡献的企业（或机构）给予适当的资金奖励和财税优惠政策。。各区县应将装配式建筑产业纳入招商引资重点行业，并落实招商引资各项优惠政策，积极引进外地实力领先的建筑产业集团或相关领军企业与我市相关企业开展合作，充分吸收其先进技术和管理经验，提升我市装配式建筑的开发、设计、生产、施工和服务总体水平。

## （四）转变投融资模式，推行工程总承包

装配式建筑应采用设计、施工一体化工程总承包模式，可按照技术复杂类工程项目招投标；工程总承包企业要对工程质量、安全、进度、造价负总责；健全与建筑工程总承包相适应的发包承包、施工许可、分包管理、工程造价、质量安全监管、竣工验收等制度，实现工程设计、部品部件生产、施工与采购的统一管理和深度融合，优化项目管理方式；支持大型设计、施工和部品部件生产企业通过调整组织架构、健全管理体系，向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包企业转型。

## （五）制定优惠政策，鼓励购买装配式住宅

加强装配式建筑宣传，破除成见，提高人们对装配式建筑优点的认识；制定实施细则，对购买已认定为装配式建筑项目的消费者，信贷的额度、期限及利率等按政策允许范围内最优惠比例执行；使用住房公积金贷款购买已认定为装配式建筑项目的商品住房，住房公积金贷款额度最高可上浮15%。

## （六）编制实施细则，落实面积核减

满足装配式建筑要求的商品房项目，预制外墙或叠合外墙的预制部分可不计入建筑面积，但不超过装配式住宅±0.00以上地面计容建筑面积的3%。市国土资源局在核验土地时，对建筑面积按照土地出让合同约定进行核验，对不计算建筑面积的预制外墙等，不计入出让合同约定总面积。

## （七）实行绿色建材标识评价，推广绿色建材

实行绿色建材标识评价，倡导使用绿色建材，提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，并加快推进绿色建材评价。鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用，推广应用高性能节能门窗。强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。

## （八）设立绿色通道，优化审批制度

相关部门在办理工程建设项目立项、建设用地规划许可、建设工程规划许可、环境影响评价、施工许可、商品房预售许可等相关审批手续时，对采用装配式建造的工程建设项目设立绿色审批通道，给予优先办理。

附件：主要工作任务分解表

# 附件：

# 重点工作分工及完成时限表

## 重点任务工作分工及完成时限

| 序号 | 工作任务 | 主办单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制专项规划 | 市住房规划建设局 市发展改革局 | 市国土资源局 市财政局 市经济和信息化局 市三旧改造工作办公室 | 2017年8月前完成。 |
| 2 | 健全制度标准 | 市住房规划建设局 | 市安全监督局 市质量技术监督局 市环境保护局 | 2018年12月前完成。 |
| 3 | 创新建筑设计 | 市住房规划建设局 |  | 2018年12月前完成。 |
| 4 | 优化部品生产 | 市住房规划建设局局 | 市质量技术监督局 市安全监督局 | 2018年12月前完成。 |
| 5 | 提升施工水平 | 市住房规划建设局 | 市安全监督局 市质量技术监督局 市环境保护局 | 2018年12月前完成。 |
| 6 | 推进建筑全装修 | 市住房规划建设局 | 市安全监督局 市质量技术监督局 | 2018年12月前完成。 |
| 7 | 确保质量安全 | 市住房规划建设局 | 市质量技术监督局 市安全监督局 各区县 | 2018年12月前完成。 |
| 8 | 搭建信息平台 | 市住房规划建设局 | 市经济和信息化局 | 2018年12月前完成。 |
| 9 | 推广适用技术 | 市科学技术局 | 市质量技术监督局 市住房规划建设局 | 2018年12月前完成。 |
| 10 | 推广绿色建材 | 市住房规划建设局 | 市经济和信息化局 市安全监督局 市环境保护局 | 2018年12月前完成。 |
| 11 | 扶持产业发展 | 市经济和信息化局 | 市住房规划建设局 市商务局 市工商行政管理局 | 2020年12月前完成。 |

## 二、扶持政策工作分工及完成时限

| 序号 | 工作任务 | 主办单位 | 会办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供地优先 | 市国土资源局 | 市住房规划建设局 | 2017年9月前完成政策制定,并持续实施。 |
| 2 | 方案择优 | 市住房规划建设局 |  | 2017年9月前完成政策制定,并持续实施。 |
| 3 | 规划引领 | 市住房规划建设局 | 市国土资源局 市发展改革局 市三旧改造办 各区县 | 2017年9月前完成政策制定,并持续实施。 |
| 4 | 财税扶持 | 市财政局 市国家税务局 市地方税务局 | 市经济和信息化局 市发展改革局 市住房规划建设局 | 2017年9月前完成政策制定,并持续实施。 |
| 5 | 信贷扶持 | 市住房公积金管理中心 中国人民银行阳江市中心支行 | 市财政局 市住房规划建设局 | 2017年9月前完成政策制定,并持续实施。 |
| 6 | 资金管理 | 市住房规划建设局 | 中国人民银行阳江市中心支行 | 2017年9月前完成政策制定,并持续实施。 |
| 7 | 优化审批 | 市发展和改革局 市国土资源局 市环境保护局 市住房规划建设局 | 市财政局 | / |
| 8 | 创优激励 | 市住房规划建设局 | 市发展和改革局 市科学技术局 | / |
| 9 | 施工鼓励 | 市住房规划建设局 | 中国人民银行阳江市中心支行 | / |
| 10 | 运输畅通 | 市交通运输局 | 市城市综合管理局 市公安局 | / |

# Comments

数据不准确，需市住房和城乡规划建设局提供数据